## Slide 1: Estado Actual del Aprendizaje Profundo en el Modelado Hidrológico
Evolución desde redes recurrentes hasta modelos fundacionales globales.

## Slide 2: 01 APRENDIZAJE AUTOMÁTICO E HIDROLOGÍA DE MUESTRAS GRANDES (LSH)

## Slide 3: Inicios: De ANN a LSTM
1990’s
1997
ANN Tempranas
Primeros estudios de lluvia-escorrentía.
RNN y
LSTM
Mejoran las típicas arquitecturas feed-forward.
2010’s
1850
Revolución en DL en Hidrología
Uso masivo de datos y modelos de aprendizaje profundo en hidrología
Primeros intentos R-R
Predicciones de caudal a partir de eventos de precipitación mediante regresión

## Slide 4: DATA AVAILABILITY: FROM CAMELS TO CARAVAN
Inicio con 671 cuencas en US
Avances pioneros en 'Large-Sample Hydrology' (EE. UU., Gran Bretaña, Chile, Brasil, Australia).
CAMELS
CARAVAN
Ecosistema comunitario global abierto.
Estandarización de 6,830+ cuencas en varios continentes.
Kratzert et al., 2023
Addor et al., 2017

## Slide 5: 02 AVANCES EN LSTM Y ARQUITECTURAS ESPECIALIZADAS

## Slide 6: EL HITO DE LSTM EN HIDROLOGÍA
Un solo modelo LSTM entrenado regionalmente supera a modelos conceptuales ajustados cuenca por cuenca (p. ej., SAC-SMA + Snow-17).
Modelo Regionalizado
Estado Interno
Requisitos de entrenamiento
Rainfall–runoff modelling using Long Short-Term Memory (LSTM) networks
Kratzert et al. (2018)
Memoria interna representada por estado oculto, estado de celda y puertas. Similar a comportamiento real de cuencas
Necesidad de series históricas continuas (~15 años de datos diarios) para una adecuada generalización.

## Slide 7: ARQUITECTURAS ESPECIALIZADAS Y EXTENSIONES
La CNN extrae patrones espaciales de mapas meteorológicos o de radar (2D); la LSTM procesa la secuencia temporal resultante.
Ideal para cuencas distribuidas donde la variabilidad espacial de la lluvia es crítica.
CNN + LSTM (Híbrido Espacio-Temporal)
Separa forzamientos dinámicos (lluvia/temperatura) de atributos estáticos de la cuenca (suelo, elevación, clima)
Los atributos estáticos activan subredes específicas, permitiendo aprender similitudes entre cuencas y predecir en cuencas no aforadas (PUB)
EA-LSTM (Entity-Aware LSTM)

## Slide 8: ARQUITECTURAS ESPECIALIZADAS Y EXTENSIONES
LSTMs locales simulan la generación de escorrentía en subcuencas; una Red Neuronal de Grafos (GNN) simula el transporte fluvial.
La GNN conecta subcuencas (nodos) mediante tramos de río (aristas) para propagar el flujo aguas abajo.
LSTM + GNN Routing
Modela historiales lejanos a escala diaria e historiales recientes a escala horaria en una sola celda LSTM
Asimila caudal en tiempo real mediante masked-mean embeddings; si el sensor falla o la cuenca no está aforada, conmuta automáticamente a modo lluvia-escorrentía puro
MF2LSTM (Multi-Frequency Masked-Forecasting LSTM)

## Slide 9: ESTADO DEL ARTE ACTUAL
Google Global Flood Model (v1/v2)
Modelo AIFL (ECMWF)
Uso de Mean Embedding LSTM (ME-LSTM) e integración de forzamientos de IA como GraphCast.
Predicción operacional de inundaciones extremas en cuencas no aforadas en más de 80 países.
Modelo LSTM global determinista entrenado en el ecosistema Caravan mediante transfer learning en dos etapas: preentrenamiento en ERA5-Land y ajuste (fine-tuning) en pronósticos operacionales IFS
Otros modelos de Deep Learning para tareas meteorológicas específicas:
- FourCastNet: Nvidia
- Pangu: Huawei
- GraphCast: Google Deepmind
- FengWu: Shanghai Artificial Intelligence Laboratory
- Stormer: UCLA
- AIFS: ECMWF

## Slide 10: 03 MODELOS FUNDACIONALES, ADAPTACIÓN EFECTIVA Y MoE

## Slide 11: FOUNDATION MODELS
Los foundation models (modelos fundacionales o de base) son sistemas de inteligencia artificial entrenados con cantidades masivas de datos generales que sirven como cimiento para múltiples aplicaciones especializadas.
General
Time-Series
Earth System and Weather
BERT
GPT
Amazon Chronos-2
Google TimesFM
Aurora (Microsoft)
Prithvi WxC (NASA/IBM)

## Slide 12: EARTH SYSTEM & WEATHER FOUNDATION MODEL
Arquitectura: 1.3B de parámetros basada en 3D Swin Transformer U-Net.
Preentrenamiento: >1 millón de horas de datos geofísicos e interdominio (ERA5, IFS, CORDEX).
Enfoque: Pronóstico meteorológico global, calidad del aire, dinámica de olas y seguimiento de huracanes
Microsoft Aurora
NASA / IBM Prithvi WxC
Arquitectura: 2.3B de parámetros basada en Vision Transformer (ViT).
Preentrenamiento: 40 años de reanálisis MERRA-2 (160 variables atmosféricas globales a 0.5° × 0.625° y resolución de 3h).
Aplicaciones Downstream: Downscaling climático, estimación de eventos extremos

## Slide 13: Ajuste Fino y Mezcla de Expertos
Adaptación Eficiente de Parámetros (PEFT)
Arquitectura modular de subredes especializadas y una red de enrutamiento dinámico que activa expertos según la entrada
En lugar de que un solo modelo intente predecir el comportamiento de una cuenca en todas las condiciones posibles (sequías, inundaciones, deshielo), MoE utiliza varios modelos que se complementan entre sí.
Mixture of Experts (MoE)
Estrategia de adaptación que optimiza únicamente un mínimo de parámetros mientras mantiene congelados los pesos del modelo fundacional
Técnicas como LoRA y WeatherPEFT
Permiten adaptar modelos fundacionales gigantes con solo un 0.3% – 4% de parámetros entrenables.

## Slide 14: PREGUNTAS DE TESIS
¿Cuál es el valor agregado de usar un Modelo Fundacional (e.g., Aurora o Prithvi) frente a pronósticos numéricos tradicionales (IFS)? ¿Se usará un LSTM para entrenar y luego en predicciones (como en UGB) se usará el MF, o este será parte del entreno también?
La resolución nativa de Aurora (0.1°) ¿limita el tamaño mínimo de las cuencas de estudio o deberíamos integrar un módulo de downscaling previo para cuencas pequeñas y medianas?
Dado el alto costo computacional, ¿usaremos métodos de adaptación eficiente (LoRA o WeatherPEFT) y cuál será el objetivo del fine-tuning? ¿En caso de hacerlo habrían recursos computacionales disponibles?
Para traducir los campos 2D del modelo fundacional a caudal puntual, ¿qué arquitectura conviene priorizar (EA-LSTM, CNN+LSTM o GNN) y nos enfocaremos en la generalización para cuencas no aforadas?
¿El enfoque de evaluación será el desempeño general en flujo continuo o la predicción probabilística de eventos extremos e inundaciones?

## Slide 15: THANKS
Do you have any questions?
youremail@freepik.com
+00 000 000 000
yourwebsite.com
Please keep this slide for attribution